## Slide 1: ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДЫ р.ХАЛБЫ.
Работа учениц10 «в» класса
Кириллиной Арианы, Сыроватской Вероники
МБОУ «Амгинская средняя общеобразовательная школа №1
имени В.Г.Короленко с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Амгинский улус».
Руководитель: учитель химии
Амгинской СОШ№1 Федорова В.П.

## Slide 2
Цель: используя физико-химические методы исследования определить экологическое состояние воды р.Халбы и оценить ее качество.

## Slide 3: Задачи:
Изучить методы определения качества воды.
Определить органолептические характеристики воды.
Определить кислотность воды.
Определить минеральный состав воды.
Определить щелочность и жесткость воды.
Установить соответствие качества воды санитарным нормам.

## Slide 4: Актуальность проекта:
Санкционированная свалка находится вблизи речки Халбы, которая является левым притоком реки Амга. В течение года на свалке накапливается огромное количество твердых, жидких и газообразных отходов. Жидкие отходы просачиваются через грунт и загрязняют источники питьевой воды. До сих пор не проводились специальные исследования с целью выявления воздействия санкционированной свалки на речку Халбы, на флору и фауну окрестностей р.Халбы.

## Slide 5: Миссия проекта:
р.Халбы- приток нашей красавицы реки Амга;
р.Халбы – местность, где жители с. Амга собирают землянику, красную смородину, черную смородину, грибы и др.;
р.Халбы располагается близко от парка культуры и отдыха с. Амга.;
р.Халбы и свалка- проблема села;
р.Халбы не исследована.

## Slide 6
Объект исследования: вода взятая из различных участков речки Халбы.
Методы исследования: наблюдение, эксперимент.

## Slide 7: Практическая значимость работы.
Данная исследовательская работа позволит получить информацию о состоянии качества воды р.Халбы.

## Slide 8
Методы определения качества воды
Химические методы определения качества воды.
Физические методы определения показателей, характеризующие органолептические свойства воды.

## Slide 9
Органолептические свойства воды определяются с помощью органов зрения (мутность, цветность) и обоняния (запах)
Использовали следующие химические методы определения качества воды: определение жесткости, кислотности воды, определение наличия ионов.

## Slide 10
Кислотность воды определили значением водородного показателя (рН), который для природных вод обычно имеет значеня от 6,5 до 8,5.
Жесткость воды определили по ГОСТ 52407-2405
В 100 мл исследуемой воды добавили 5мл буферного раствора и титровали раствором трилона Б до синего окрашивания.
Определение наличия ионов некоторых неорганических веществ в исследуемой воде:
Реакция на ионы железа (111). В пробах исследуемых образцов прилили 3капли роданида калия.
Окрашивание раствора в красный цвет свидетельствует о наличии ионов трехвалентного железа.
Реакция на ионы хлора. К исследуемым образцам добавляем несколько капель раствора нитрата серебра. Помутнение раствора говорит о наличии хлорид ионов.
Реакция на сульфат ионы. Добавляем несколько капель хлорида бария. Образование белого осадка свидетельствует о наличии сульфат-ионов.

## Slide 11: Определение общей жесткости воды. ГОСТ 52407-24 В колбу вместимостью 100мл взяли пробу, затем перенесли в коническую колбу вместимостью 250мл и добавили 5мл буферного раствора. Затем добавили 5-7 капель раствора хром-темносинего индикатора и титруем раствором трилона Б до синего окрашивания. Общую жесткость воды (Х), моль/м3. вычисляют по формуле: Х=v*0,05*K*1000/v
v- количество раствора трилона; к – поправочный коэффициент, v-обьем воды
Х=4,6*0,05*0,98*1000/100; Х=2,254моль/м3

## Slide 12: Определение хлоридов по принципу Мора принцип метода основан на осаждении хлоридов азотнокислым серебром в присутствии хромата калия. При наличии в растворе хлоридов нитрат серебра связывается с ними, а затем образует хромат серебра оранжево-красного цвета AgNO3 + NaCL= AgCL+NaNO3 2AgNO3+K2CrO4=Ag2CrO4+2KNO3 расчет концентрации содержание хлор-иона в воде рассчитывается по формуле х= х*п*к*0,355*1000/V х-содержание хлор-иона в мг/л. П –количество раствора AgNO3, истраченное на титрование. К – поправочный коэффициент к титру, 0,355 –эквивалентное количество хлора, V –объем исследуемой пробы. мл
х= 1*0,91*0,5*0,355*1000/10;
Х=45,5 мг/дм3

## Slide 13
Определение рН. Для определения рН воды использовали универсальную индикаторную бумагу.
Результаты показаны в таблице2

## Slide 14: Определение щелочности В 100 мл пробы добавляем несколько капель метилового оранжевого и титруем соляной кислотой 0,1 мл/дм3 до перехода окраски поправочный коэффициент на щелочность Х= 2.6818100/100=2,6

## Slide 15: Табл.1 Результаты органолептических свойств воды.
Номер пробы | Температура, t, C | Прозрачность (см) | Запах | Вкус
Проба 1 | +8 | Более 35 | 0 | 0
Проба 2 | +14 | 35 см | 0 | 0
Проба 3 | +6 | Более 35 | 0 | 0

## Slide 16: Табл.2 Результаты химического анализа
Номер пробы | Жесткость ГОСТ 52407-2405 | рН | Наличие CI- | Наличие Fe3+ | Наличие SO42- | Наличие Pb2+, Hq2+
Проба1 | Мягкая (поправочный коэффициент =2.2 ) | 6,5 | Обнаружены в незначительном количестве | - | Появилась слабая муть | -
Проба2 | Мягкая (поправочный коэффициент =2.2 ) | 6,0 | Обнаружены, но в пределах ПДН | - | Слабая муть появилась спустя несколько минут | -
Проба3 | Мягкая (поправочный коэффициент =2.2 ) | 7,5 | Обнаружены в незначительном количестве | - | Появилась слабая муть | -

## Slide 17: Заключение:
Изучена литература, из которой узнали о свойствах и водных загрязнителях воды р.Халбы. На основе этого подобрали методики по оценке качества исследуемой воды.
Результаты органолептических характеристик,
качественный и комплексонометрический анализы воды соответствуют предельно-допустимой норме.
По результатам проведенных анализов пришла к выводу, что качество воды р.Халбы соответствует санитарным нормам.
Следующий этап работы – проведение качественного анализа на наличие ионов органических веществ.
Отбор проб воды планируем взять весной с самых загрязненных мест речки.

## Slide 18
Спасибо за внимание !