## Slide 1: Изготовление изделий из проволоки
pptcloud.ru

## Slide 2: Вопросы для повторения:
Какие основные правила необходимо соблюдать при резании тонколистового металла?
Чем отличаются промышленные механические ножницы от слесарных ручных?

## Slide 3
Изготовление
изделий из
проволоки

## Slide 4
Цель: научиться приемам гибки проволоки в тисках и с помощью различных приспособлений.
Оборудование: молоток, слесарные тиски, оправки, плоскогубцы, заготовки металла и проволоки.

## Slide 5: Изделия выполненные гибкой
Гибка металла это придача новой формы заготовке (или ее части) механическим или ручным способом с помощью приспособлений.

## Slide 6: Инструменты и оборудование для ручной гибки
Гибка проволоки, листового металла, полос, прутков и др.
Гибка тонколистового металла (жести)
Гибка тонкой проволоки и узких полос тонколистового металла
Гибка заготовок различной формы

## Slide 7: Гибка тонколистового металла в тисках с помощью оправок
При закреплении заготовки линия сгиба ( ) должна быть расположена на уровне нагубников

## Slide 8: Сгибание заготовок большой длины из тонколистового металла
При гибки заготовок большой длины (например, при производстве кровельных работ) используется металлическая полоса или деревянный брусок.

## Slide 9: Гибка в гибочном штампе
Гибка в гибочном штампе применяется на предприятиях при массовом производстве изделий и выполняется кузнецами или штамповщиками

## Slide 10: Приемы ручной гибки проволоки
Тонкую проволоку гнут круглогубцами или плоскогубцами
Толстую проволоку гнут с помощью приспособления или в тисках на оправках
Для получения изделий сложной формы используют простейшие приспособления – доски с вбитыми в них гвоздями

## Slide 11: Примеры изделий из проволоки и тонколистового металла

## Slide 13: Техника безопасности при ручной гибки металла
На руке, удерживающей заготовку, должна быть надета рукавица.
При работе надежно закрепите заготовку с оправкой в тисках.
Нельзя держать левую руку близко к месту сгиба заготовки.
Работать можно только исправным инструментом.
При отрезании заготовки нельзя подносить проволоку близко к лицу.
Не стойте за спиной работающего, и не работайте, если кто-то стоит за вами.

## Slide 14: Практическая работа
Выполнить по технологической карте головоломку из проволоки.

## Slide 15: Вопросы для закрепления:
Чем гнут тонкую проволоку?
Какой инструмент применяют для гибки. металла?
Техника безопасности при ручной гибки?